Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд а них на об’єкті: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-02-26-012686-a |
| 4 | Розмір бюджетного призначення | Відповідно до кошторису на 2024 рік. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 66 616,00 грн з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). |
| Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників. № з/п Організація Найменування Вартість, згідно з комерційними пропозиціями, грн. 1 ДП «Сервім-Центр» ТОВ ВП Теплогазбуд» ЄДРПОУ 36839173 Послуги з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд а них 6 745,00 грн./місяць 2 ПП «ПОЛУМ’Я» ЄДРПОУ 23373726 Послуги з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд а них 6 820,00 грн./місяць 3 ТОВ «Енергополис-ТД» ЄДРПОУ 36839173 Послуги з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд а них 6 420,00 грн./місяць Середня вартість, грн/місяць 6 661,67 Необхідна кількість – 10 послуг Середня вартість в місяць (округлена) –6 661,60 грн. Розрахунок потреби: 6 661,60 грн./місяць * 10 міс. = 66 616,00 грн. з урахуванням ПДВ Очікувана вартість закупівлі – 66 616,00 грн. з ПДВ (у зв’язку з обмеженим фінансування на зазначені цілі) |
| 7 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Т Е Х Н І Ч Н Е   З А В Д А Н Н Я

Послуги з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд а них на об’єкті: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Увага! Рекомендуємо до початку торгів здійснити виїзд для ознайомлення з об’ємом та місцем надання послуг. Огляд проводиться в присутності відповідальної особи замовника. За результатами огляду складається довідка в довільній формі за підписом представника замовника та представника учасника (у сканованому вигляді завантажується разом з тендерною документацією). Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об’єкту звертатися за телефоном  096-438-65-10 – Дмитро РОМАНЧЕНКО).

Місце надання Послуг: Послуги надаються на території Замовника у присутності уповноваженого представника Замовника за адресою: 49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26

Період надання послуг: з дати підписання Договору до  31.12.2024 року.

Під час надання послуг Виконавець має керуватися:

- Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року №2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015.р. за №1379/27824.

- Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2015р. за №674/27119;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 15.11.2018 року №305.

- Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі:

1.1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період надання послуг.

1.2. Якість наданих послуг має забезпечити безперебійну роботу надземних та підземних газопроводів та споруд на них.

1.3. Своєчасно усувати технічні порушення згідно з виданими приписами контролюючих органів, якщо це порушення відноситься до технічного обслуговування газопроводу.

1.4. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки при наданні послуг.

1.5. Ведення журналів обліку і характеру наданих послуг на об’єкті згідно з переліком послуг.

2. Перелік послуг з технічного обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд на них на об’єкті: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зима | Літо |
| 1 | Технічне обстеження шляхом обходу вуличних газопроводів-вводів | 100 п.м. | 2,248 | 9 | 17 |
| 2 | Технічне обстеження шляхом обходу вуличних газопроводів-вводів | 100 п.м. | 6,571 | 4 | 8 |
| 3 | Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, довжина газопроводу, п/м: 51-100 | відрізок | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Технічне обстеження відключаючи пристроїв на надземному газопроводі-вводі: кран | кран | 20 | 1 | 1 |
| 5 | Технічне обстеження відключаючих пристроїв на надземному газопроводі-вводі: електроізолюючий фланець | фланець | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | контр. трубка | 4 | 9 | 17 |
| 7 | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | контр. трубка | 9 | 4 | 8 |
| 8 | Перевірка на загазованість контрольної трубки | контр. трубка | 4 | 9 | 17 |
| 9 | Технічний огляд ШРП | ШРП | 1 | 4 | 8 |
| 10 | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП | ШРП | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Поточний ремонт обладнання ШРП | ШРП | 1 | - | 1 |
| 12 | Пуск ШРП | ШРП | 1 | - | 1 |
| 13 | Зупинка ШРП | ШРП | 1 | - | 1 |
| 14 | Технічне обслуговування відключаючи пристроїв на газовому стояку (середній тиск) – кран | кран | 1 | 9 | 17 |
| 15 | Технічне обслуговування відключаючи пристроїв на газовому стояку (середній тиск) – електроізолюючий фланець | фланець | 1 | 9 | 17 |
| 16 | Вимір різниці потенціалів «трубопровід-земля» на стояках дворових вводів стрілочним або цифровим приладом протягом 10-ти хвилин | стояк | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Перевірка справності електроізолюючого фланця | шт. | 1 | 1 | - |
| 18 | Технічний огляд ГРУ з регулятором «Актарис» | ГРУ | 1 | 4 | 8 |
| 19 | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ГРУ з регулятором «Актарис» | ГРУ | 1 | 1 | 1 |

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».